# INFORMACIÓN TECNICA

## DETERGENTE MÁQUINAS LAVAVAJILLAS LEYINOL

Revisión 01-Junio 20 - Pág.: 1/2

CARACTERÍSTICAS:

Detervajil es un detergente especialmente diseñado para la limpieza y eliminación de suciedad de naturaleza vegetal o animal dejando toda la vajilla limpia y brillante, siendo  poco agresivo para el medio ambiente.

ESPECIFICACIONES:

FÍSICAS:

Aspecto...................Líquido miscible. 	Inflamabilidad..........Negativa

Biodegradabilidad...  Positiva.		Color...................... Amarillo

Naturaleza.............. pH 13,5		Toxicidad................ Ninguna.

Densidad................ 1.140gr/cc.

APLICACIONES:

Se aplica en  trenes automáticos de lavado de vajilla, cristalería, cubertería, menaje, utensilios de cocina, etc. así como para máquinas lavavajillas, tanto para la industria alimentaria, hoteles, instituciones, bares, restaurantes, etc.

Tiene cinco factores diferenciadores:

1.	 Permite ablandar las aguas, facilitando la acción limpiadora.

2.	 Permite el ahorro del producto, dependiendo de la dureza de las aguas, hasta un  50% de  los 	      existentes en el mercado.

3.	No daña las propiedades del vidrio, porcelana, etc. , sin presentar veladuras   blanquecinas,                    	     	reflejos irisiados y  lo más importante respeta los motivos decorativos de vasos y platos, para                         		lo cual, la temperatura idónea del agua debe ser entre  35  y 50º C.

4.	Cuida el equilibrio natural del medio ambiente, ya que su formulación no contiene cloro ni                               		ningún otro producto que lo dañe.

5.	Dispersa las partículas de suciedad y por tanto, ayuda a su eliminación, reduciendo, además,                        		la redeposición de suciedad durante los ciclos de  lavado y aclarado.

MODO DE EMPLEO:

La dosificación aconsejable para aguas clasificadas como:

AGUAS BLANDAS	entre 0 y   8ºd de cal, es de..........2-4 gramos por litro.

AGUAS DURAS		entre 8 y 30ºd de cal, es de......... 6-8 gramos por litro.

AGUAS MUY DURAS	entre 30 y  >ºd de cal, es de.........10 gramos por litro.

Revisión 01-Junio 20 Pág.: 2/2

Se aumentará la dosis si fuera necesario.

Se recomienda cerciorarse si la máquina está a punto y completamente desalinizada.

Usted debe tener en cuenta que el resultado de lavar en el lavavajillas no depende sólo del detergente, sino principalmente de la calidad y el cuidado de su lavaplatos.

PRECAUCIONES:

AGERUL DETERVAJIL es un producto básico y por tanto se recomienda que para su manipulación se tenga presente las siguientes recomendaciones:

En cumplimiento al reglamento 1272/2008 (CLP):

No ingerir.Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Puede provocar una reacción  alérgica en la piel.

Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vòmito.EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL  (o el  pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.Aclararse la piel con agua o  ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en  reposo en una posición confortable para respirar.

Peligro

En caso de ingestión accidental , llamar al Servicio de Información Toxicológica al

### Tlfno. 91 5620420

PRESENTACIÓN:  DETERGENTE MÁQUINAS LAVAVAJILLAS LEYINOL

FORMATO	CANTIDAD	CAPACIDAD	CÓDIGO EAN/ITF

Garrafa 		5,5		Kgs.		84 20568 30001 5

Caja		3		Uds.		No posee.

Palet		36		Cajas		CEE 800 x 1200 mm.